Obuća

1.  CIPELA VISOKA SA ČELIČNOM KAPICOM I TABANICOM

- gornji dio cipele treba biti od goveđe masne kože 1,8 – 2 mm, hidrofobirane, ne propušta vodu minimalno 60 min. čime zadovoljava normu  EN ISO 20345 S3 SRC

- podstava tekstilna, prozračna, otporna na habanje. Uložak tabanica antistatik, potplat na cipelama otporan na djelovanja ulja i pogonskih goriva

- konstrukcijom i ugrađenim antistatik materijalima mora se osigurati odvodnja statičkog elektriciteta

- gornji dio cipele mora biti spojen s donjištem cipele brizganjem, ojačan petni dio gornjišta

- čelična kapica koja štiti od  udara do 200 J i prignječenja do 15 kN

- Đon dvokomponentni ,brizgani od poliuretana nosivi sloj, a habajući sloj od gume, uljeotporan, antistatik

- Gornjište otporno na propuštanje i apsorpciju vode

- Jezik cipele podstavljen, podebljana kragna

- Dostupne veličine od broja 37 - 48

Potrebno priložiti uvjerenje o ispitivanju i provjeri od ovlaštenog laboratorija

Potrebno dostaviti uzorak.

2.  CIPELA VISOKA  BEZ  ČELIČNE  KAPICE

- gornji dio cipele treba biti od goveđe masne kože 1,8 – 2 mm, hidrofobirane, ne propušta vodu minimalno 60 min. čime zadovoljava normu  EN ISO 20347 O2 SRC FO

- podstava tekstilna, prozračna, otporna na habanje. Uložak tabanica antistatik, potplat na cipelama otporan na djelovanja ulja i pogonskih goriva

- konstrukcijom i ugrađenim antistatik materijalima mora se osigurati odvodnja statičkog elektriciteta

- gornji dio cipele mora biti spojen s donjištem cipele brizganjem, ojačan petni dio gornjišta.

- Đon dvokomponentni ,brizgani od poliuretana nosivi sloj, a habajući sloj od gume, uljeotporan, antistatik

- Gornjište otporno na propuštanje i apsorpciju vode

- Jezik cipele podstavljen, podebljana kragna

- Dostupne veličine od broja 36 - 48

Potrebno dostaviti uzorak.

Potrebno priložiti uvjerenje o ispitivanju i provjeri od ovlaštenog laboratorija

3.  CIPELA VISOKA  BEZ  ČELIČNE  KAPICE (ženska)

- gornji dio cipele treba biti od goveđe kože 1,8-2.0 mm, hidrofobirane, ne propušta vodu minimalno 60 min. čime zadovoljava normu  EN ISO 347 O2

- podstava tekstilna, prozračna, otporna na habanje. Uložak tabanica antistatik, potplat na cipelama otporan na djelovanja ulja i pogonskih goriva

- konstrukcijom i ugrađenim antistatik materijalima mora se osigurati odvodnja statičkog elektriciteta

- gornji dio cipele mora biti spojen s donjištem cipele brizganjem.

- Đon dvokomponentni ,brizgani od poliuretana nosivi sloj, a habajući sloj od gume, uljeotporan, antistatik

- Gornjište otporno na propuštanje i apsorpciju vode

- Jezik cipele podstavljen, podebljana kragna

Potrebno dostaviti uzorak.

Potrebno priložiti uvjerenje o ispitivanju i provjeri od ovlaštenog laboratorija

4. CIPELA NISKA S ČELIČNOM KAPICOM

- gornji dio cipele treba biti od goveđe masne kože 1,8 – 2 mm, hidrofobirane, ne propušta vodu minimalno 60 min. čime zadovoljava normu  EN ISO 20345 S3 SRC

- podstava tekstilna, prozračna, otporna na habanje. Uložak tabanica antistatik, potplat na cipelama otporan na djelovanja ulja i pogonskih goriva

- konstrukcijom i ugrađenim antistatik materijalima mora se osigurati odvodnja statičkog elektriciteta

- gornji dio cipele mora biti spojen s donjištem cipele brizganjem, ojačan petni dio gornjišta

- čelična kapica koja štiti od  udara do 200 J i prignječenja do 15 kN

- Đon dvokomponentni ,brizgani od poliuretana, uljeotporan, antistatik

- Gornjište otporno na propuštanje i apsorpciju vode

- Jezik cipele podstavljen, podebljana kragna

- Dostupne veličine od broja 37 - 48

Potrebno priložiti uvjerenje o ispitivanju i provjeri od ovlaštenog laboratorija

Potrebno dostaviti uzorak.

5. CIPELA NISKA BEZ ČELIČNE KAPICE

- gornji dio cipele treba biti od goveđe masne kože 1,8 – 2 mm, hidrofobirane, ne propušta vodu minimalno 60 min. čime zadovoljava normu  EN ISO 20347 O1 SRC FO

- podstava tekstilna, prozračna, otporna na habanje. Uložak tabanica antistatik, potplat na cipelama otporan na djelovanja ulja i pogonskih goriva

- konstrukcijom i ugrađenim antistatik materijalima mora se osigurati odvodnja statičkog elektriciteta

- gornji dio cipele mora biti spojen s donjištem cipele brizganjem, ojačan petni dio gornjišta

- Đon dvokomponentni ,brizgani od poliuretana nosivi sloj, a habajući sloj od gume, uljeotporan, antistatik

- Gornjište otporno na propuštanje i apsorpciju vode

- Jezik cipele podstavljen, podebljana kragna

- Dostupne veličine od broja 36 - 48

Potrebno priložiti uvjerenje o ispitivanju i provjeri od ovlaštenog laboratorija

Potrebno dostaviti uzorak.

6. CIPELA NISKA BEZ ČELIČNE KAPICE (ženska)

- gornji dio cipele treba biti od goveđe kože, hidrofobirane, ne propušta vodu minimalno 60 min. čime zadovoljava normu  EN ISO 20347 O2 SRC

- podstava tekstilna, prozračna, otporna na habanje. Uložak tabanica antistatik, potplat na cipelama otporan na djelovanja ulja i pogonskih goriva

- konstrukcijom i ugrađenim antistatik materijalima mora se osigurati odvodnja statičkog elektriciteta

- gornji dio cipele mora biti spojen s donjištem cipele brizganjem

- Đon dvokomponentni ,brizgani od poliuretana nosivi sloj, a habajući sloj od gume, uljeotporan, antistatik

- Gornjište otporno na propuštanje i apsorpciju vode

- Jezik cipele podstavljen, podebljana kragna

Potrebno priložiti uvjerenje o ispitivanju i provjeri od ovlaštenog laboratorija

Potrebno dostaviti uzorak.

7. ČIZME GUMENE podstavljene filcom

- Čizme od prirodne gume s utopljenjem od filca

- Prema normi EN ISO 347:2012 (OB SRC E)

Potrebno priložiti certifikat o ispitivanju i provjeri od ovlaštenog tijela

Potrebno dostaviti uzorak.

8.  ČIZME GUMENE (ribarske – do pazuha)

- Potrebno dostaviti uzorak.

9., 10.  MEDICINKE (bijele i plave)

- Gornjište treba biti izrađeno od kvalitetne goveđe nape, uz zadovoljavanje ISO standarda EN 20347

- podstava – kvalitetna svinjska podstavna koža

- Tabanica PU anatomska, presvučena kvalitetnom svinjskom podstavnom kožom

- đon: lijepljeni, PU, uljeotporan, sprječava klizanje

Potrebno dostaviti uzorak.

11.  NATIKAČE (bijele)

- gornjište treba biti izrađeno od kvalitetne goveđe nape, uz zadovoljavanje ISO standarda EN 20347

- tabanica: PU anatomska, presvučena kvalitetnom svinjskom podstavljenom kožom

- đon: lijepljeni PU, protuklizni, uljeotporan

Potrebno dostaviti uzorak.